## Slide 1: Tutoriel Interactif Ambiance
Commencer le tutoriel

## Slide 2
Question
Que dois-je faire avant l'entrée des animaux dans le bâtiment ?
Démarrer la ventilation et le chauffage
Démarrer le chauffage
Ne rien faire
Démarrer la ventilation
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 3
Réponse
Que dois-je faire avant l'entrée des animaux dans le bâtiment ?
Eviter d’avoir un environnement humide et s’assurer que le matériel d’accueil des femelles soit sec. Un bon démarrage et de bonnes conditions de transfert conditionnent la réussite du lot
Préchauffer 24h avant l’arrivée des animaux
Assurer le minimum de ventilation

## Slide 4
Question
Que dois-je faire en premier en arrivant dans le bâtiment ?
Vérifier l’humidité de la salle
Vérifier la température de la salle
Diminuer la ventilation
Fermer les entrées d’air
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 5
Réponse
Que dois-je faire en premier en arrivant dans le bâtiment ?
Vérifier la Température de la salle
Un thermomètre mini-maxi permet de suivre efficacement et à faible coût les amplitudes thermiques
Vérifier l’humidité de la salle (si vous êtes équipé de capteur)

## Slide 6
Les outils pour mesure les paramètres d’ambiance
Mesure de température, hygrométrie et CO2
Marque : TESTO (435-2)
Observation du déplacement de l’air
Marque : Björnax AB
Mesure NH3
Marque : Dräger
Mesure pression, débit d’air, vitesse d’air
Marque : KIMO (AMI 300)
caméra thermique : FLIR® B335
Mesure de température et d’hygrométrie
Marque : MSR (145)
Poussières alvéolaires ou inhalables
Marque : CIP10
Poussières alvéolaires
Marque : TSI (AM510)
TEMPERATURE ET HYGROMETRIE:
NH3:
FLUX D’aIR.
LES poussieres
Étalonnage:
1 à 2 fois par an
Surveiller propreté
Surveiller une fois par lot que:
  Tsonde=Tcapteur de référence +/-0,5°C

## Slide 7
Question
Que dois-je faire si je ressens des picotements des yeux lorsque je suis dans la salle ?
Augmenter le chauffage
Augmenter la ventilation
Diminuer le chauffage
Diminuer la ventilation
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 8
Réponse
Que dois-je faire si je ressens des picotements des yeux lorsque je suis dans la salle ?
Augmentation de la
Ventilation
[NH3] trop élevée
[NH3]< 10 ppm
Sans augmenter les vitesses d’air
Le code du travail français indique qu’il ne faut pas dépasser 20 ppm d’ammoniac pendant 15 minutes dans les lieux de travail

## Slide 9
Question
Lequel de ces gaz est le plus dangereux pour l’homme et les animaux ?
Ammoniac (NH3)
Dioxyde de Carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Monoxyde de Carbone (CO)
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 10
Réponse
Lequel de ces gaz est le plus dangereux pour l’homme et les animaux ?
Le Monoxyde de Carbone (CO) est un gaz incolore et inodore
dangereux pour l’homme et les animaux et mortel au-delà d’une exposition de 400 ppm pendant 3 heures
Le Monoxyde de Carbone provient de la mauvaise combustion du propane (ou autre) dans les appareils de chauffage
Des détecteurs alertant le dépassement d’un seuil de monoxyde de carbone existent et permettent de prévenir tout accident

## Slide 11
Question
Que puis-je faire pour diminuer le taux d'humidité dans mon bâtiment ?
Baisser la ventilation et augmenter le chauffage
Augmenter la ventilation et diminuer le chauffage
Baisser la ventilation et baisser le chauffage
Augmenter la ventilation et le chauffage
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 12
Réponse
Que puis-je faire pour diminuer le taux d'humidité dans mon bâtiment ?
Quantité de vapeur d’eau
Air Froid Air Chaud
Un air chaud va stocker plus de molécules d'eau et donc en évacuer plus qu'un air froid.
Augmenter la ventilation
Augmenter le chauffage
Les phases peuvent être faites en deux temps :
Si Tsalle > Tconsigne : Augmenter la ventilation
Si Tsalle < Tconsigne : Augmenter le chauffage

## Slide 13
Question
Quelle couple de température-humidité dois-je obtenir dans mon bâtiment d’engraissement ?
11-13 °C
70-80 % HR
30-32 °C
30-40 % HR
24-26 °C
40-50% HR
17-21 °C
60-70 % HR
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 14
Question
Quelle couple de température-humidité dois-je obtenir dans mon bâtiment de maternité ?
15-17 °C
40-50 % HR
28-30 °C
60-70 % HR
18-22 °C
60-70% HR
24-26 °C
50-60 % HR
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 15
Réponse
Quelle couple de température-humidité dois-je obtenir dans mon bâtiment d’engraissement ?
18 – 22 °C
60 – 70 % HR
17-21°C
60 – 70 % HR
Maternité
Engraissement

## Slide 16
Question
Où doivent se trouver mes sondes de température et d'humidité dans mon bâtiment ?
Au niveau des animaux
Au niveau de l'extraction
Au niveau de l’homme
Au niveau des entrées d'air
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 17
Réponse
Où doivent se trouver les sondes de température et d'humidité dans le bâtiment ?
Au niveau des animaux
Sonde extérieure à l’abri du soleil et hors de portée des entrées/sorties d’air. Possibilité de protéger le capteur avec un abri antiradiation
hors de portée de l’abreuvement/point de condensation
hors de portée du chauffage
Abri antiradiation pour des capteurs extérieurs (avec ventilation motorisée)

## Slide 18
Question
A quelle fréquence dois-je faire étalonner mes sondes de température ?
1 à 2 fois par An
4 fois par An
1 fois tous les deux ans
Après Chaque Lot
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 19
Réponse
A quelle fréquence dois-je faire étalonner mes sondes de température ?
1 à 2 fois par an
Surveiller régulièrement l’état et la propreté de vos sondes
Surveiller 1 fois par lot avec le technicien que :
Tsonde = Tcapteur de référence +/- 0,5 °C
Notes: Faire attention entre étalonnage et maintenance et bien différencier les deux dans la réponse

## Slide 20
Question
Que dois-je vérifier au niveau de mes entrées d’air en ouverture automatique ?
Le température d’entrée de l’air
La vitesse d'entrée de l'air
La disposition des entrées d'air
La précision de l'ouverture des trappes
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 21
Réponse Question
Que dois-je vérifier au niveau de mes entrées d’air en ouverture automatique ?
En cas de décalage vérifiez l’état des cordons d’ouverture des trappes et prévenez un technicien ou l’installateur
Indication boitier de régulation | Etat des volets
0 % d’ouverture | Volet totalement fermé
1 % d’ouverture | Volet légèrement relevés
100% d’ouverture | Volet entièrement ouvert
Surveillez régulièrement (idéalement avant chaque lot)

## Slide 22
Question
Que dois-je vérifier régulièrement au niveau de mes ventilateurs ? (Choix Multiples)
Le sens de rotation des pâles
La capacité d’extraction
L’état d’empoussièrement
La courbe de charge du ventilateur
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 23
Réponse
Que dois-je vérifier régulièrement au niveau de mes ventilateurs ?
Etat d'empoussièrement
Il convient de nettoyer les pâles et les clapets anti-retours, volets de protection et les grilles de sécurité en cours de lot si besoin et au minimum à chaque lot

## Slide 24
Question
Que dois-je vérifier régulièrement au niveau de mes appareils de chauffage au gaz ? (Choix Multiples)
La qualité de la combustion
L'état des raccordements au réseau de gaz
Les fumées rejetées
La propreté des organes du système (injecteurs, filtre à air, vannes motorisés)
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 25
Réponse
Que dois-je vérifier régulièrement au niveau de mes appareils de chauffage au gaz ?
Etat des raccordements
La propreté des organes du système
(injecteurs, filtre à air, vannes motorisés)
Pour la sécurité et pour une meilleure
efficience des appareils

## Slide 26
Question
Quel élément me permet de calculer le débit maximal d’extraction de mon bâtiment ?
La Vitesse d'air
L'Humidité
La Charge animale
La Température
Valider votre réponse
Réinitialiser

## Slide 27
Réponse
Quel élément me permet de calculer le débit maximal d’extraction de mon bâtiment ?
Débit maximal d’extraction =
Charge animale maximale théorique (fin de phase d’Engraissement ou Maternité) x 3,5 m3/h/kg Poids Vif.
La capacité d'extraction maximale (nombre de ventilateurs) devra correspondre à ce besoin de renouvellement maximal. Le tableau suivant permet d'avoir une estimation de cette capacité
Diamètre du ventilateur (mm) | Débit (m3/h)
350 | 2800*
400 | 4000*
450 | 5000*
500 | 6500*
560 | 9000*
630 | 9700*
* : données indicatives. Les données théoriques et réelles peuvent varier selon matériel en place.

## Slide 28: Merci d’avoir participé
Contact : Gaëtan LAVAL, laval@itavi.asso.fr, Ingénieur à l’ITAVI
Ressources : Plaquette Ambilap